# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΠΕΖΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΦΘ/ΔΟΣ	ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.610,00€

ΤΟΠ. & ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                 ΕΤΟΣ 2014

Ταχ. Δ/νση : Ερ.Σταυρού & Φλέμιγκ

Ταχ. Κωδ.  : 35100 , Λαμία

Πληροφορίες : Π. Ζώης

Τηλ : 22313-51094

# email: p.zois@lamia-city.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σκοπός

Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν την προμήθεια δέκα σαρώθρων πεζού χειριστή, που θα χρησιμοποιηθούν από το τμήμα διαχείρισης στερεών αποβλήτων – συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης περιβάλλοντος , τοπικής και αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου , για τον καθαρισμό φύλλων, άμμου, αποτσίγαρων, πώματα μπουκαλιών κλπ σε κοινόχρηστους χώρους, πλατείες , πεζοδρόμια  κλπ. Η δαπάνη για την προμήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή προϋπολογίζεται σε 8.610,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τους  ΚΑ 7135.0001 , 35.7131 του έτους 2014.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Γενικά

Τα παραπάνω αναφερόµενα σάρωθρα θα είναι καινούργια αµεταχείριστα και θα είναι από τα τελευταία µοντέλα που υπάρχουν στην αγορά. Θα είναι επίσης  χωρίς κινητήρα, με σύστηµα σάρωσης και αποθήκευσης των σαρωµάτων και  η κατασκευή θα είναι ένα ενιαίο σύνολο (compact).

Τα σάρωθρα θα έχουν μεγάλη ικανότητα σάρωσης που θα καθιστά τον καθαρισμό των χώρων γρήγορο, ποιοτικότερο για την εξοικονόμηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Χειρισμός

Ο χειρισμός και ο έλεγχος κίνησης του σαρώθρου θα είναι απλός και λειτουργικός, θα είναι όσο το δυνατόν ελαφρύτερο ώστε κατά την χρήση του να απαιτείται η μικρότερη δυνατή δύναμη ώθησης από τον πεζό χειριστή , το βάρος του σαρώθρου λοιπόν δεν θα ξεπερνά τα 28 κιλά περίπου.

Προκειµένου να είναι εύκολο κατά τον χειρισµό του, η όλη κατασκευή θα είναι προηγµένης τεχνολογίας, και για να διαθέτει ευελιξία κινήσεων θα έχει συνολικά τρείς τροχούς  δύο οπίσθιους ομοίων διαστάσεων με λάστιχο συμπαγές και έναν µικρότερο εµπρόσθιο τροχό, προαιρετικά θα διαθέτει και σύστηµα ακινητοποίησης (σύστηµα πέδησης) όταν δεν εργάζεται.

Το σάρωθρο θα διαθέτει μεταλλική διάταξη κατεύθυνσης/χειρισμού ρυθμιζόμενη και αναδιπλούμενη για λόγους  εργονομίας από τον χειριστή και αποθήκευσης για την μεταφορά τους, η οποία θα είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του σαρώθρου για τον πλήρη έλεγχό του. Οι γενικές εξωτερικές διαστάσεις του σε λειτουργία θα είναι περίπου (ΜχΠχΥ: 1300χ830χ1030mm) περίπου

2. Ικανότητα σάρωσης

Η ικανότητα σάρωσης του σαρώθρου θα είναι ανάλογα του προσφερόμενου αριθμού εμπρόσθιων βουρτσών ήτοι με μία πλευρική βούρτσα θα είναι τουλάχιστον 2.000 m2/h και με δύο πλευρικές βούρτσες τουλάχιστον 3.500 m2/h με μέση ταχύτητα χειριστή περίπου 4Km/h. Το πλάτος σάρωσης χωρίς πλευρικές βούρτσες θα είναι τουλάχιστον 450mm, με μια πλευρική βούρτσα τουλάχιστον 650mm και με δύο πλευρικές βούρτσες τουλάχιστον 930mm.

3. Σύστημα σάρωσης

Ο χειρισµός και ο έλεγχος του συστήµατος σάρωσης, θα πρέπει να είναι απλός και λειτουργικός.

Το σύστημα σάρωσης του σαρώθρου θα είναι μηχανικό , θα διαθέτει μια κεντρική κυλινδρική βούρτσα κατάλληλης διαμέτρου η οποία θα κινείται είτε με την εμπρόσθια είτε με την οπίσθια κίνηση μέσω του χαλύβδινου συμπαγούς άξονα των πίσω τροχών. Οι πλευρικές βούρτσες (μία ή δύο)  θα κινούνται μέσω κατάλληλων ιμάντων υψηλής αντοχής από τον άξονα των πίσω τροχών. Η/Οι βούρτσες θα είναι από συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής ειδικών προδιαγραφών απολύτως συμβατό και κατάλληλο για την χρήση του. Οι βούρτσες θα είναι πλήρως ρυθμιζόμενες ως προς την πίεση στην επιφάνεια σάρωσης με ανεξάρτητη μηχανική διάταξη. Η αντικατάσταση της/των βουρτσών θα είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη και γρήγορη με συμβατά εργαλεία.

4. Σύστημα συλλογής

Το σύστημα συλλογής του σαρώθρου θα διαθέτει σε κατάλληλο σημείο διάταξη φίλτρου , θα είναι εξοπλισμένο με κάδο εναπόθεσης απορριμμάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 40 lt τοποθετημένο στο εμπρόσθιο τμήμα του. Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από αντιδιαβρωτικό υλικό υψηλής αντοχής και θα εργονομικά τοποθετημένος στο σάρωθρο ώστε να αποσπάται εύκολα και γρήγορα από τον χειριστή για την εκκένωσή του.

5. Χρώμα – παρελκόμενα – λοιπά στοιχεία

Το χρώμα του σαρώθρου θα είναι ειδικής βαφής, με αντισκωριακή προστασία στα μέρη που απαιτείται , εκτός των πλαστικών, ανοξείδωτων αλουμινένιων ή γαλβανισμένων στοιχείων.

Tο σάρωθρο θα φέρει ανεξίτηλη σήμανση με τα στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου (ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ – 2014).

6. Τεχνική υποστήριξη – ανταλλακτικά

Κατά την παράδοση του θα συνοδεύεται από εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών , εγχειρίδιο χρήσης-λειτουργίας και αναλυτικό πρόγραμμα κανονικής/προληπτικής συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα καθώς και εργαλεία απαραίτητα για την συντήρησή του. Η προσφορά του προμηθευτή θα συνοδεύεται από δήλωση τεχνικής υποστήριξης και του ελάχιστου χρόνου επάρκειας ανταλλακτικών.

7. Πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας

Τα σάρωθρο θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά ISO 9001/ISO 14001 του εργοστασίου κατασκευής και θα πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής, εργονομίας και ασφάλειας (CE) που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και της Ελλάδας για την λειτουργία και χρήση του σαρώθρου.

Ο Δ/ΝΤΗΣ (ΑΝ/ΤΗΣ)

ΠΟΛΥΖΟΣ ΖΩΗΣ

ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΠΕΖΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΦΘ/ΔΟΣ	ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.610,00€

ΤΟΠ. & ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                 ΕΤΟΣ 2014

Ταχ. Δ/νση : Ερ.Σταυρού & Φλέμιγκ

Ταχ. Κωδ.  : 35100 , Λαμία

Πληροφορίες : Π. Ζώης

Τηλ : 22313-51094

# email: p.zois@lamia-city.gr

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜΑ∆Α Α΄

1. Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές    15

2. Ικανότητα σάρωσης                                                    20

3. Σύστημα σάρωσης                                                      10

4. Σύστηµα συλλογής                                                        5

Σύνολο 50

Συντελεστής βαρύτητας οµάδας 70%

ΟΜΑ∆Α Β΄

1. Χρόνος παράδοσης                                                                 10

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας                                                    15

3. Τεχνική υποστήριξη, χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά,       20

τεχνική εξυπηρέτηση

4. Αξιοπιστία προµηθευτή                                 	5

Σύνολο 50

Συντελεστής βαρύτητας οµάδας 30%

Ο γενικός βαθµός είναι: 0,7 Χ βαθµό οµάδας Α + 0,3 Χ βαθµό οµάδας Β

Γενικός βαθµός

Ανοιγµένη προσφορά=………………………………………….. =

Οικονοµική προσφορά

Ο Δ/ΝΤΗΣ (ΑΝ/ΤΗΣ)

ΠΟΛΥΖΟΣ ΖΩΗΣ

ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΠΕΖΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΦΘ/ΔΟΣ	ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.610,00€

ΤΟΠ. & ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                 ΕΤΟΣ 2014

Ταχ. Δ/νση : Ερ.Σταυρού & Φλέμιγκ

Ταχ. Κωδ.  : 35100 , Λαμία

Πληροφορίες : Π. Ζώης

Τηλ : 22313-51094

# email: p.zois@lamia-city.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο   Αντικείμενο της προμήθειας – κριτήριο αξιολόγησης προσφορών

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος Τοπ. & Αγρ. Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων.

Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την τελική επιλογή θα είναι η συμφερότερη προσφορά και λαμβάνονται υπόψη τα  στοιχεία των κριτηρίων αξιολόγησης που επισυνάπτονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 2Ο  Εκτέλεση προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις των :

• Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».

• Το Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

• Το Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

• Το Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».

• Το N.3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του άρθρου 20.

• Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις

• Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

• Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

• Το N.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

• Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

● Tον Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.

• Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.

ΑΡΘΡΟ 3Ο   Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι: A) Τεχνική έκθεση -Τεχνικές προδιαγραφές B) Ενδεικτικός προϋπολογισμός Γ) Τιμολόγιο   Ε) Συγγραφή υποχρεώσεων.

ΡΘΡΟ 4Ο  Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά κ.τ.λ.) των προσφορών τους. Επίσης μαζί με τις προσφορές να προσκομίσουν prospectus – κατάλογο για τα προς προμήθεια είδη. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας. Η ισχύς της προσφοράς θα είναι το ελάχιστο (4) μήνες από την υποβολή της.

ΑΡΘΡΟ 5Ο  Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των σαρώθρων πεζού χειριστή σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6Ο  Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωμή

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας, για την οποία καταθέτει προσφορά, και παρέχεται με εγγυητική επιστολή στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της προμήθειας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή της προμήθειας. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ μετά το τέλος της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 7Ο  Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

ΑΡΘΡΟ 8Ο  Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 9Ο  Πλημμελής κατασκευή

Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, και δεν ταυτίζονται ποιοτικά με το δείγμα που έχει προσκομιστεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10Ο  Φόροι – τέλη – κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11Ο  Εξοφλητικός λογαριασμός

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 12Ο  Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας

Η παραλαβή των σαρώθρων πεζού χειριστή, ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Λαμιέων δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης.

ΑΡΘΡΟ 13Ο  Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η παράδοση των σαρώθρων πεζού χειριστή στο Δήμο μας.

ΑΡΘΡΟ 14Ο  Χρόνος και τόπος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας. Η παράδοση θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου Λαμιέων στην οδό Κύπρου 36Β Λαμία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, ο Δήμος επιφυλάσσεται να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες ρήτρες σύμφωνα με την διακήρυξη και τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ).

Ο Δ/ΝΤΗΣ (ΑΝ/ΤΗΣ)

ΠΟΛΥΖΟΣ ΖΩΗΣ

ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΠΕΖΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΦΘ/ΔΟΣ	ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.610,00€

ΤΟΠ. & ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                 ΕΤΟΣ 2014

Ταχ. Δ/νση : Ερ.Σταυρού & Φλέμιγκ

Ταχ. Κωδ.  : 35100 , Λαμία

Πληροφορίες : Π. Ζώης

Τηλ : 22313-51094

# email: p.zois@lamia-city.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές) | 10 | 700,00 | 7.000,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 23% | 1.610,00 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8.610,00 |

Ο Δ/ΝΤΗΣ (ΑΝ/ΤΗΣ)

ΠΟΛΥΖΟΣ ΖΩΗΣ

ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ